## Slide 1
Selective Noise Cancelling
Query-Conditioned Source Separation ile Seçici Ses Temizleme
Bitirme Projesi — v2.x İterasyon Raporu
Mayıs 2026 sonu durumu
1 / 23

## Slide 2
1. Tek Cümlede Hedef
Kullanıcı bir ses ya da video yükler → uygulama içinde hangi tür seslerin geçtiğini tespit eder → kullanıcı silmek istediklerini işaretler → dosya temizlenmiş halde geri döner.
Mart raporundan farklı olarak artık ürüne dönüşmüş bir Gradio web uygulaması mevcut.
Bu sunum, web uygulamasına geçişten itibaren (v2.0) bugünkü v2.4 planına kadar yapılan tüm adımları, neyi neden yaptığımızı ve metriklerin nasıl evrildiğini anlatıyor.
2 / 23

## Slide 3
2. Genel Mimari — Kuş Bakışı
Ses / video dosyası
│
▼
┌─────────────────────┐
│ webapp.py (Gradio) │
└─────────┬───────────┘
│
┌─────────▼────────┐ Hangi sınıflar
│ DETECT │ ───► geçiyor?
│ (her sınıf için │
│ maskeyi skorla)│ (Kullanıcı seçer)
└─────────┬────────┘ │
│ ◄────────────┘
┌─────────▼────────┐
│ REMOVE │ ───► Temizlenmiş ses
│ (seçilen │ + (varsa) video
│ sınıfları │
│ maskele) │
└──────────────────┘
Tek bir FiLM-koşullu U-Net,
"bana X sınıfını ayır" sorgusunu cevaplayan tek elemanlı bir araç olarak hem detection hem removal'a hizmet ediyor.
Aynı model:
• Detection — N kez çağrılır (her sınıf için bir kez).
• Removal — yalnızca seçilen sınıflar için çağrılır.
3 / 23

## Slide 4
3. Neden "Query-Conditioned" Yaklaşım?
Klasik alternatif:
• Her sınıf için ayrı bir model, veya N çıkışlı sabit-kafa bir model.
Sorun:
• ESC-50 + UrbanSound8K + FSD50K = onlarca / yüzlerce sınıf. Sınıf başına model imkânsız; sabit N-çıkışlı model her yeni sınıfta yeniden eğitim gerektirir.
Bizim çözüm:
• Tek bir U-Net, ek bir girişten (one-hot class query) hangi sınıfı çıkaracağını öğrenir. FiLM (Feature-wise Linear Modulation) katmanları, sorgu vektörünü her seviyede özellik haritalarına çevirip modülasyon parametreleri (γ, β) üretir.
log_mag ───► Encoder ───► Bottleneck ───► Decoder ───► Mask
▲ ▲ ▲ (256×128)
│ │ │
┌────────────┴─────────────┴────────────────┘
│
class_query ──► Embed (128-d) ──► γ, β her seviyeye
4 / 23

## Slide 5
4. Spectrogram Sözleşmesi (Sabit Kalan Şey)
Tüm modelin gördüğü/ürettiği her şey aynı boyutlu spektrograma indirgenir. Web app, eğitim ve değerlendirme tek kontratla konuşur.
Parametre | Değer | Anlam
SAMPLE_RATE | 16 kHz mono | Tüm sesler bu hıza resample edilir
N_FFT | 512 | STFT pencere boyu
HOP_LENGTH | 128 | Pencere kayması (75% overlap)
FREQ_BINS | 256 | Nyquist bin'i atılır, U-Net girişi
TIME_FRAMES | 128 | ~1 saniyelik chunk
Çıkış | (256, 128, 1) | [0,1] aralığında soft mask
Bir U-Net çağrısı = ~1 saniyelik ses. Uzun dosyalar webapp'te overlap-add ile birleştirilir.
5 / 23

## Slide 6
5. Eğitim Pipeline'ı — Sentetik Karışım Üretici
Eğitim için dataset dosyası yok. SeparationMixer her adımda canlı bir örnek üretir:
1. Rastgele 1–4 sınıf seç → ESC-50 cat + US8K siren + ...
2. Her birinden 1 sn pencere → rastgele amplitüd ile karıştır
3. Bazen background noise ekle → white / pink, 15–30 dB SNR
4. Bir query sınıfı seç:
• %85: mixture'da geçen bir sınıf (pozitif örnek)
• %15: mixture'da geçmeyen sınıf (negatif örnek → target = 0)
5. ((log_mag, query, lin_mag), target_stem_mag) döndür
Pozitif örnek: "X sınıfı mixture'da var, onu çıkar" → maske güçlü.
Negatif örnek: "Y sınıfı yok, çıkarmaya çalışma" → maske sıfır.
Bu basit kurgu, modelin hem çıkarma hem yok-tespiti yeteneklerini aynı kayıp fonksiyonu ile öğrenmesini sağlar.
6 / 23

## Slide 7
6. Loss ve Eğitim Hedefi
Çıktı bir maske olmasına rağmen, eğitim sırasında maske doğrudan mixture'a uygulanır (graph içinde Multiply) ve tahmin edilen stem magnitude üzerinden L1 alınır:
mask = U-Net(log_mag, query)
estimated_stem = mask × linear_mag ← grafiğin içinde
loss = MultiResL1(estimated_stem, true_stem_mag)
Çok-çözünürlüklü L1 (v2.2'de eklendi):
L = L1(full) + 0.5 · L1(½-res) + 0.25 · L1(¼-res)
Kaba ölçeklerde önce spektral şekli öğrenir, sonra ince detayı düzeltir → daha temiz maske, daha az "musical noise".
7 / 23

## Slide 8
7. Web Uygulaması — webapp.py
Detection (detect_sounds):
score = energy_ratio × (1 + CoV(mask)²)
▲ ▲
│ └─ Maske ne kadar yoğunlaşmış?
└─ Maske mixture enerjisinin ne kadarını yakalıyor?
Mutlak eşik (0.05) ve bağıl eşik (0.65 × kazanan) → "5–15 alakasız sınıf" sorunu kapanır.
Removal (remove_sounds):
Tüm dosya için TEK STFT → faz globalde tutarlı
Her chunk (75% overlap):
amplitude_ratio = clip(est_mag / mix_mag, 0, 1)
mask = clip(1 − strength · amplitude_ratio, 0, 1)
processed = mix_mag × mask
Çoklu sınıf: combined *= mask_k → Hanning OLA → ISTFT (orijinal faz)
8 / 23

## Slide 9
8. Değerlendirme — Üç Otomatik Test
Script | Ne Ölçer | Sağlıklı Aralık
diagnose_model.py | Model çökmüş mü? FiLM sorguyu kullanıyor mu? | 3 / 3 PASS
evaluate_conditioned_separator.py | SI-SDRi — separation kalitesi (dB) | ≥ +5 dB
evaluate_detection.py | Per-class Precision / Recall / F1 | mean F1 ≥ 0.5
Önemli: Her checkpoint, yan dosyası *_classes.json ile birlikte saklanıyor — query vektörünün boyutu modelin gördüğü vocab ile sabitleniyor (FSD50K eklenince fark eden bu).
Bu üç skor, her eğitim sonrası tek bir Colab notebook (colab_evaluate.ipynb) ile dakikalar içinde alınıyor.
9 / 23

## Slide 10
9. İterasyon Yolculuğu — Üst Düzey Tablo
Versiyon | Ana Müdahale | Sınıf | SI-SDRi | F1 | Durum
v2.0 | İlk web app + agresif augmentation | 56 | — | — | Çökmüş
v2.1 | Augmentation geri çekildi, normalize fix | 56 | −22.18 dB | 0.21 | Çalışıyor, pulsing var
v2.2 | Full-encoder FiLM + multi-res loss + 75% OLA | 56* | −22.79 dB | 0.13 | Pulsing gitti, yumuşak
v2.3 | negative_prob 0.30→0.15 + FSD50K yüklendi | 235 | −21.49 dB | 0.02 | FSD50K FP felaketi
v2.4 | min_clips_per_class=40 ile FSD50K kuyruk budama | TBD | pending | pending | Eğitim aşamasında
* v2.2'de FSD50K loader bug'ı vardı → 0 klip yüklendi, vocab 56'da kaldı.
Sonraki slaytlar her satırın hikayesini ayrı ayrı anlatıyor.
10 / 23

## Slide 11
10. v2.0 — İlk Web App, Ama Çökmüş Eğitim
Bağlam: Web app ilk kez ayağa kalktı. Eğitim hiperparametreleri ise agresif tutulmuştu:
Parametre | Değer | Sonuç
negative_prob | 0.45 | Örneklerin %45'i "yok-sınıf"
bg_noise_prob | 0.50 | Örneklerin %50'si gürültü içerir
bg_snr_db_range | (5, 20) dB | Gürültü amplitüdü target'ın %56'sı
Sonuç — üç sorun bir arada:
• %45 negatif → L1 "her zaman sıfır çıkar" stratejisini ödüllendirir. Model "güvenli sessiz maske" dengesine çöker.
• 5 dB SNR → süpervizyon sinyali gürültünün altında, ayırma öğrenilemiyor.
• Inference normalizasyon uyumsuzluğu: eğitim peak=1 normalize ediyor, webapp ham ses besliyordu → STFT magnitüdleri 3–10× düşük → model eğitilmemiş bölgede.
Belirtiler: Detection 0–2 alakasız sınıf veriyor. Removal hiçbir sınıfta duyulabilir etki yapmıyor.
11 / 23

## Slide 12
11. v2.1 — Sağlıklı Hiperparametreler + Normalize Düzeltmesi
Parametre | v2.0 | v2.1
negative_prob | 0.45 | 0.30
bg_noise_prob | 0.50 | 0.10
bg_snr_db_range | (5, 20) dB | (15, 30) dB
Inference normalize | yok | peak-norm önce STFT
Model artık öğreniyor:
• Diagnose: 3/3 PASS, HEALTHY
• SI-SDRi: −22.18 dB (kötü ama anlamlı başlangıç)
• F1: 0.21 (FP : TP ≈ 5.5 : 1)
• Removal: duyulabilir
Ama iki gerçek dünya problemi var:
• ① Sınır artifaktı: her ~0.25 sn'de "tık-tık" gibi pulsing.
• ② Detection çok geniş ağ atıyor — 8–10 alakasız sınıf yüzeye çıkıyor.
Bunların ikisi de inference tarafında problemler — model değil. v2.2'nin hedefi bu.
12 / 23

## Slide 13
12. v2.2 — Mimari + Inference Cilası
Mimari değişiklik (model):
• v2.1'de FiLM yalnızca bottleneck'te. v2.2'de her encoder seviyesinde (e1–e4 + bottleneck) → skip-connection'lar sınıf-özel.
• Multi-resolution L1 loss: full + ½ + ¼ çözünürlük.
 | v2.1 | v2.2
OLA adımı | TIME_FRAMES/2 (%50 overlap) | TIME_FRAMES/4 (%75 overlap)
Detection skoru | energy × (1 + CoV) | energy × (1 + CoV²)
Detection cutoff | 0.40 × winner | 0.65 × winner
Sonuç — bir kazanım, bir tuzak:
✓ Pulsing artifaktı: tamamen gitti. (75% overlap çözdü.)
✗ Kaldırma çok yumuşak — strength=1.0'da bile hedef ses fonda duyuluyor.
✗ FSD50K loader bug'ı: hiyerarşik etiketler ("Bark,Dog,Animal") reddedildi → 0 klip yüklendi.
13 / 23

## Slide 14
13. v2.3 — FSD50K Yüklendi + negative_prob Düşürüldü
İki değişiklik:
• FSD50K loader fix: raw_labels[0] (yaprak) canonical sınıf olarak kullanılıyor → vocab 56 → 235.
• negative_prob: 0.30 → 0.15. Beklenti: pozitif sınıf cevabı daha güçlü, "yumuşak kaldırma" düzelir.
Metrik | v2.2 | v2.3 | Δ
SI-SDRi | −22.79 dB | −21.49 dB | +1.30 dB (marjinal)
Detection F1 | 0.13 | 0.02 | ↓↓↓
Total FP / TP | 564 / 92 | 1092 / 13 | felaket
SI-SDRi marjinal iyileşti, ama detection F1 felaket düştü. Sebep bir sonraki slaytta tanılanıyor.
14 / 23

## Slide 15
14. v2.3'ün Tanısı — FSD50K Aşırı-Hevesli Sınıflar
evaluate_detection.py'a eklediğimiz "top-FP" tablosu sebebi anında ortaya çıkardı:
Sınıf | FP | Yerel ses?
purr | 43 | hayır (FSD50K-only)
bass_guitar | 42 | hayır
ringtone | 40 | hayır
telephone | 32 | hayır
thunderstorm | 29 | evet
boom | 27 | hayır
animal | 26 | hayır
bass_drum | 24 | hayır
Neden ESC-50 sınıfları aynı problemi yapmıyor da bunlar yapıyor?
• ESC-50: sınıf başına 40 temiz, izole klip.
• FSD50K: AudioSet leaf etiketlerinin uzun kuyruğu — bazı sınıflar yalnızca 2–10 (gürültülü, çok-etiketli) klip.
• Az veri + gürültülü etiket → dağınık, ayrımcı olmayan maske → her chunk'ta yüksek energy×(1+CoV²) skoru.
Kök sebep: oran (5.6:1) ESC-50 ile birebir aynı. Sorun sınıf başına veri miktarı/kalitesi.
Manuel testle uyumlu: fan sesinde, kafe gürültüsünde, su sesinde "bass_guitar var" diye sürekli işaretliyordu.
15 / 23

## Slide 16
15. v2.4 — Tek Değişkenli Düzeltme: Clip-Floor
Tek satırlık değişiklik (kavramsal):
# load_all_datasets içinde — birleştirme SONRASI
dropped = sorted(c for c, v in merged.items()
if len(v) < min_clips_per_class)
for cls in dropped:
del merged[cls]
Neden 40? ESC-50'nin sınıf başına klip sayısının aynısı → ESC-50/UrbanSound8K hiç etkilenmiyor; eşik yalnızca FSD50K kuyruğunu kesiyor.
Neden post-merge? Cross-dataset alias'lar (FSD50K bark → ESC-50 dog) önce havuzlanıyor → FSD50K'nın "iyi" sınıfları korunuyor.
Atıf netliği: Tek değişken değişti → eğer FP düşerse veya SI-SDRi değişirse, sebebi bilebiliriz. v2.2'de iki şeyi (mimari + FSD50K bug) aynı anda değiştirdiğimiz için neyin ne kadar etki ettiğini ayıramadığımız dersini aldık.
Durum: Kod branch'te push'lu (commit b6ff06a). Colab eğitimi sırada.
16 / 23

## Slide 17
16. Aldığımız Metodolojik Dersler
Ders 1 — Çok-değişkenli değişiklikler, atıf kaybı:
• v2.2'de mimari (full-FiLM) + loss (multi-res) + FSD50K loader aynı anda değişti. FSD50K bug yüzünden net etki ölçülemedi.
Ders 2 — "İyi" hiperparametre bile yanlış dozda zarar verir:
• negative_prob 0.45 (v2.0) çökerttiği için 0.30'a indi. 0.30 ise "yumuşak kaldırma" yaratıyordu. 0.15 düzeltti. Negatif örnekler ileri-geri salınımına en hassas knob.
Ders 3 — Yeni dataset = yeni risk yüzeyi:
• FSD50K eklendiğinde "daha çok veri = daha iyi model" varsayımı uzun kuyruk nedeniyle ters döndü. Vocab şişerken her sınıfın yeterince beslendiğini kontrol etmediğimiz için detection patladı.
Ders 4 — Otomatik testler manuel gözlemi doğrulamalı:
• "Bass_guitar her seste çıkıyor" manuel gözlemini evaluate_detection.py'a eklediğimiz top-FP tablosu ile sayısallaştırdık.
17 / 23

## Slide 18
17. Bugünkü Açık Sorunlar
1. SI-SDRi hâlâ negatif (≈ −21 dB):
• U-Net + mixture-fazını yeniden kullanma (spectrogram-only) yapısal bir tavan koyuyor. Olası çözümler: complex spectrogram (faz tahmini), conv-tasnet tarzı time-domain model, hard-negative mining.
2. Bazı sınıflar diagnose'da zayıf (cat, chirping_birds):
• v2.1'den beri −1.0× / −0.6× advantage. ESC-50 cat klipleri çok kısa ve transient — modeli zorluyor.
3. v2.4'ün gerçek dünya kalitesi henüz ölçülmedi:
• Sentetik metrikler iyileşse bile, gerçek kafe/sokak kayıtlarında removal kalitatif kalitesi ayrı bir test gerektirir.
18 / 23

## Slide 19
18. Sıradaki Adımlar — Kısa Vadeli Yol Haritası
v2.4 değerlendirmesi (bu hafta):
• Colab T4'te eğitim (~45–90 dk).
• colab_evaluate.ipynb ile diagnose + SI-SDRi + F1 + top-FP tablosu.
• En az 3 gerçek dünya örneği (kafe, trafik, hayvan sesli) — kalitatif dinleme.
Eğer FP hâlâ sürerse → v2.5 (hard cross-dataset negatifler):
• Eğitim örneklerinin bir bölümünde query bir FSD50K sınıfı, mixture yalnızca ESC-50/UrbanSound8K içeriyor (target = 0) — model FSD50K sınıflarının "diğer datasetlere ait" seslerde tetiklenmemesi gerektiğini doğrudan öğrenir.
Eğer SI-SDRi düzelmiyorsa → v3.x yönü:
• Complex spectrogram maskeleme (magnitude + phase ayrı maske).
• SI-SDR diferansiyel loss waveform üzerinde.
• Time-domain mimari (Conv-TasNet) ile karşılaştırma — tez baseline'ı.
19 / 23

## Slide 20
19. Nihai Hedef ve Tez Konumlandırması
Ürün hedefi:
• Tek tıklama ile çalışan, gerçek dünya ses/video dosyalarında seçici ses temizleme yapabilen bir uygulama. Klasik gürültü bastırıcılar tüm gürültüyü bastırır; bu sistem kullanıcının silmek istediğini sorar.
Tez konumlandırması:
• Katkı 1: Query-conditioning ile scalable mimari — sınıf-başına model çoğaltma probleminin elimine edilmesi.
• Katkı 2: Detection + removal pipeline'ının tek modelle yürütülmesi — energy-ratio × CoV² puanlaması.
• Katkı 3 (metodolojik): Çok-sınıflı, çok-dataset'li audio separation eğitiminin veri-dengeleme hassasiyetinin sistematik analizi (v2.3 → v2.4 deneyi).
Kapanış: Sistem bir ürün olarak çalışıyor; metrik tarafında SI-SDRi tavanına kadar henüz yol var, ama her sürüm hem ölçülebilir bir adım atıyor hem de bir sonraki sürüm için kontrollü bir hipotez bırakıyor.
20 / 23

## Slide 21
EK 1: Versiyon × Hiperparametre Matrisi
Param | v2.0 | v2.1 | v2.2 | v2.3 | v2.4
negative_prob | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15
bg_noise_prob | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10
bg_snr_db_range | (5,20) | (15,30) | (15,30) | (15,30) | (15,30)
FiLM seviyesi | bottleneck | bottleneck | tüm encoder | tüm encoder | tüm encoder
Loss | L1 | L1 | Multi-res L1 | Multi-res L1 | Multi-res L1
OLA step | — | T/2 | T/4 | T/4 | T/4
Det. cutoff | — | 0.40·w | 0.65·w | 0.65·w | 0.65·w
Det. skor | — | e·(1+CoV) | e·(1+CoV²) | e·(1+CoV²) | e·(1+CoV²)
FSD50K | yok | yok | bug, 0 klip | 235 sınıf | ≥40 klip eşiği
Inference norm | bug | düzeltildi | — | — | —
21 / 23

## Slide 22
EK 2: Repo ve Branch Durumu
• Branch: feature/separator-quality-overhaul
• Son commit: 56ac331 (FSD50K Drive symlink fix)
Entry points:
  – python src/model_training/train_conditioned_separator.py
  – python src/model_training/evaluate_conditioned_separator.py
  – python src/model_training/evaluate_detection.py
  – python src/model_training/diagnose_model.py
  – python src/application/webapp.py
Dokümantasyon:
• docs/model_training_log.md — her sürüm için tam hiperparametre + sonuç tablosu
• docs/may_progress_report/ — Mayıs raporu (web app öncesi/sonrası)
• notebooks/colab_train_conditioned_separator.ipynb — eğitim notebook'u
• notebooks/colab_evaluate.ipynb — değerlendirme notebook'u
22 / 23

## Slide 23
Teşekkürler
Sorular?
23 / 23